ЦИФРОВЫЕ

ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

КЛЕЩИ

DM6019

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# 1.	Особенности

•	Дисплей: ЖК, 3 ¾ знака.

•	Размер зева токоизмерительных клещей 21 мм.

•	Фиксация показания на дисплее.

•	Индикация разряда батареи.

•	Питание: два элемента типа LR-44 или SR-44..

•	Небольшие размеры 145 мм (H) х 54 мм (W) х 26 мм (D).

•	Малая масса всего 70 г, включая батарею.

# 1.	Введение

DM6019 - портативные цифровые токоизмерительные клещи с дисплеем на 3 ¾ знака, предназначены для измерения переменного тока. Прибор можно использовать в лабораторных и полевых условиях, дома, везде, где может возникнуть потребность измерения тока.

# 2.	Информация по безопасности

Прибор соответствует требованиям стандартов по безопасности EN61010-1 CAT II 600 В..

Для безопасного использования прибора внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации.

Символы безопасности:

|  | ВНИМАНИЕ! Перед продолжением работы обратитесь к руководству по эксплуатации прибора. |
| --- | --- |
|  | ОПАСНОСТЬ! Риск электрического шока. |
|  | Двойная изоляция. |

Замечания по безопасности:

- Никогда не превышайте предельное значение входного сигнала для любого режима измерения.

- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей, влажности или конденсата.

- Всегда выключайте прибор после использования.

- При длительном хранении извлеките батарею питания в целях предотвращения её протекания и повреждения внутренних частей прибора.

- Электрический шок может вызвать переменное напряжение выше 30 В или постоянное напряжение выше 60 В.

- Будьте предельно внимательны при измерении тока в неизолированных проводниках или шинах. Случайное касание проводника может стать причиной электрического шока.

- При измерении тока рука должна находиться за защитным барьером прибора.

- Не вскрывайте прибор при проведении измерения.

- Во избежание поражения электрическим током и повреждения прибора не допускайте проникновения внутрь воды.

# 3.	Характеристики

Точность определяется, как ± (% от измеренного значения + число значений единицы младшего разряда: D) при температуре 23°C±5°С и относительной влажности не более 75%.

| Диапазон | Предел измерения | Разрешение | Точность | Частота |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 A | 0 ~ 2.4 A | 0.001 A | 0.05 A ~ <2 A ±2.0% ± 8D | 50/60 Гц |
| 20 A | 0 ~ 24 A | 0.01 A | 0.5 A ~ <20 A ±2.0% ± 5D | 50/60 Гц |
|  |  |  | 0.5 A ~ <20 A ±3.0% ± 10D | 40 Гц ~ 1 кГц |
| 200 A | 0 ~ 240 A | 0.1 A | 5 A ~ <200 A ±2.0% ± 5D | 50/60 Гц |
|  |  |  | 5 A ~ <200 A ±3.0% ± 10D | 40 Гц ~ 1 кГц |

| Дисплей | : | ЖК (жидкокристаллический), 3 ¾ знака. |
| --- | --- | --- |
| Диапазоны | : | 2 A/20 /200 A. |
| Индикация разряда батареи | : | "". |
| Индикатор перегрузки | : | только символ "OL" на дисплее. |
| Скорость обновления результата | : | 3 раза в секунду. |
| Установка нуля | : | автоматическая |
| Температура хранения | : | -10°C~50°C, при относительной влажности < 75% (без конденсации). |
| Рабочая температура | : | 0°C~40°C, при относительной влажности < 90% (без конденсации). |
| Размер зева клещей | : | 21 мм. |
| Стандарт по безопасности | : | EN61010-1 CAT II 600 В. |
| Размеры | : | 145 мм (H) х 54 мм (W) х 26 мм (D). |
| Масса | : | около 70 г (включая батарею). |
| Питание | : | два элемента типа LR-44 или SR-44. |
| Время работы от одного комплекта батарей | : | около 50 часов. |
| Комплект поставки | : | два элемента типа LR-44 (установлены в прибор); руководство по эксплуатации. |

# 4.	Инструкция по эксплуатации

## 4.1	Передняя панель

Для ознакомления с органами управления мультиметра изучите рис. 1 и информацию следующего параграфа.

Рисунок 1.

- Клещи (индуктивный датчик тока) предназначены для обхвата проводника с током.

- Курок-защелка. Нажмите курок, чтобы открыть клещи; при отпускании клещи закроются.

- ЖК-дисплей.

- Поворотный переключатель используется для выбора режимов измерения тока.

- Кнопка "HOLD". При нажатии этой кнопки текущее показание будет сохранено на экране. При повторном нажатии, процесс измерения возобновится.

## 4.2	Индикация разряда батареи

- При разряде батареи питания точность измерений не будет соответствовать заявленной в характеристиках.

- При появлении символа "" на дисплее необходимо заменить батарею питания (подробнее см. п. 5).

## Измерение переменного тока

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Максимальный размер зева клещей 21 мм. Не пытайтесь измерить ток в проводнике с большим сечением.

По окончании измерения всегда выключайте питание прибора.

- Установите поворотный переключатель в положение "200A".

- Нажмите на курок для открытия клещей и обхватите только один проводник (см. рисунок). Прочитайте значение тока на дисплее. Для обеспечения максимальной точности рекомендуется располагать проводник ближе к центру клещей, зазор между половинками клещей недопустим.

- При показании меньше 24 А или 2,4 А, установите поворотный переключатель в положение "20A" или "2A" соответственно, и продолжите измерения.

## 4.4	Фиксирование показания

- Для фиксации текущего показания на дисплее нажмите кнопку "HOLD".

- Обновление показания будет приостановлено и на дисплее появится символ "H".

# 5.	Замена батареи питания

Для обеспечения точности измерения при появлении символа "" на дисплее необходимо заменить батарею питания.

ВНИМАНИЕ

Не вскрывайте прибор при проведении измерения.

- Выключите питание прибора, установив поворотный переключатель в положение "OFF".

- Снимите крышку батарейного отсека и замените истощенные элементы питания. Для замены используйте элементы типа  LR-44 или SR-44.

- Закройте заднюю крышку.